|  | Монтаж водосточной системы прямоугольного сечения в целом аналогичен монтажу водосточной системы круглого сечения. Основным отличием является необходимость применения герметика и заклепок для соединения элементов системы. Работа с клепочником. Просверлите отверстие в соединяемых элементах. Вставьте в клепочник хвостовик заклепки и введите заклепки в отверстие. Сжимая и разжимая рукоятки клепочника, расклепайте заклепку до характерного щелчка - облома хвостовика. Соединение готово. Отметьте на нижней доске обрешетки, места установки держателей желоба. Обычно расстояние между держателями принимается равным 800 мм, а расстояние от держателя до торца желоба или трубы - 500 мм. Нежелательно, чтобы на 1 трубу приходилось более 10 м желоба. Пронумеруйте держатели от середины желоба к водосточной трубе. Определив общий уклон желоба (для нормального стока воды уклон желоба на 1 пог.метр должен составлять 2-5 мм), отметьте на каждом держателе место загиба. Прикрепите первый и последний держатели желоба и отогните их вниз. Натяните между ними шнур. Прикрепив остальные держатели, отогните их так, чтобы и они касались шнура. В месте установки воронки сделайте в желобе Х-образный разрез, края которого загните наружу. Установите выпускную воронку на герметике и заклепках. Открытый торец желоба закройте заглушкой, применив герметик и заклепки. При соединении двух желобов срежьте на 50 мм передний крючкообразный загиб желоба. На эту длину вставьте в него второй желоб. Соедините желоба с помощью герметика и заклепок. Аналогично установите угловые элементы желоба. Вставьте желоб в держатели и зафиксируйте его замками. Чтобы предотвратить распирание желоба от снега и льда установите между держателями подвесы желоба. Карнизную планку и гидроизоляционную пленку установите аналогично случаю водосточной трубы круглого сечения. Чтобы соединить две трубы, предварительно у входящей трубы обожмите углы. Трубу при необходимости подрежьте по месту. Уточните по месту размер промежуточной трубы и отпилите ее ножовкой. Прикрепите к стене здания держатели трубы: обычно водосточную трубу крепят вверху, внизу и на стыке двух элементов. Отрежьте трубы до необходимой длины, вставьте их в держатели и зафиксируйте держатели замками. Расстояние от сливного колена до отмостки - около 300 мм. |
| --- | --- |

Более подробную информацию можно уточнить у менеджеров отдела кровельных систем компании ООО «Тамбовметаллоснаб».